ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΟΜΑΔΑ Α

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1. έως και Α.4., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της:

Α.1. Στα άκρα ιδανικού πηνίου µε συντελεστή αυτεπαγωγής L εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση της µορφής v=V0ηµ(ωt). H ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει έχει τη µορφή:

Μονάδες 10

Α.2. Η διαφορά (1000000)2 – (100000)2 στο δυαδικό σύστηµα είναι:

α. (10000)2

β. (1000)2

γ. (100000)2

δ. (100)2

Μονάδες 10

Α.3. Αν η απολαβή ισχύος, η απολαβή τάσης και η απολαβή έντασης ενός ενισχυτή είναι Αp, Αv και ΑI, αντίστοιχα, τότε η σχέση µεταξύ τους είναι:

α. ΑΙ=Αp·Αv

β. ΑΙ=Αp+Αv

γ. Αp=ΑΙ ·Αv

δ. ΑΙ=Αp-Αv

Μονάδες 10

Α.4. Σε µικτή συνδεσµολογία ίδιων πηγών τάσης µε ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r η καθεµία, υπάρχει m πλήθος κλάδων, όπου κάθε κλάδος περιλαµβάνει n πηγές. Η ΗΕΔ ΕΟΛ και η εσωτερική αντίσταση rΟΛ της ισοδύναµης πηγής τάσης δίνονται από τις σχέσεις:

Μονάδες 10

Α.5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις µε το γράµµα Σ, αν είναι σωστές, και µε το γράµµα Λ, αν είναι λανθασµένες.

α. Όταν ηλεκτρικό κύκλωµα RLC σε σειρά παρουσιάζει χωρητική συµπεριφορά, ο συντελεστής ισχύος του είναι αρνητικός.

Μονάδες 2

β. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα αποτελείται µόνο από ένα τρανζίστορ.

Μονάδες 2

γ. Αν µια επαφή p-n πολωθεί ανάστροφα, τότε το εύρος της περιοχής απογύµνωσης αυξάνεται.

Μονάδες 2

δ. Η απολαβή ισχύος ενός ενισχυτή είναι καθαρός αριθµός.

Μονάδες 2

ε. Η δίοδος Zener κατασκευάζεται, ώστε να λειτουργεί στην περιοχή της απότοµης αύξησης του ρεύµατος ορθής φοράς.

Μονάδες 2

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1. Στο ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος οι δίοδοι D1 και D2 είναι ιδανικές. Οι λαµπτήρες Λ1 και Λ2 είναι όµοιοι και έχουν χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας PK=6W και VK=6V. Η πηγή συνεχούς τάσης έχει ΗΕΔ Ε=10V και αµελητέα εσωτερική αντίσταση και συνδέεται σε σειρά µε αντίσταση R=4Ω.

α. Να υπολογίσετε την αντίσταση RΛ του κάθε λαµπτήρα .

Μονάδες 7

β. Αρχικά ο διακόπτης . είναι ανοικτός. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που

διαρρέει τον λαµπτήρα Λ1 (µονάδες 3), τον λαµπτήρα Λ2 (µονάδες 3) και την αντίσταση R (µονάδες 3).

Μονάδες 9

γ. Στη συνέχεια κλείνουµε το διακόπτη Ω. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που

διαρρέει τη δίοδο D1 (µονάδες 3), τη δίοδο D2 (µονάδες 3) και την πηγή (µονάδες 3).

Μονάδες 9

Β.2. Δίνεται ηλεκτρικό κύκλωµα το οποίο αποτελείται από µια πηγή εναλλασσόµενου ρεύµατος, δύο όµοιες αντιστάσεις ίδιας τιµής R, ένα πυκνωτή χωρητικότητας C, ένα πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L και ένα διακόπτη δ. Όλα τα στοιχεία του κυκλώµατος θεωρούνται ιδανικά. Στα σηµεία Α και Β εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση ηµιτονοειδούς µορφής σταθερής ενεργού τιµής V=5 Volt και σταθερής συχνότητας.

α. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 1, (Σχήµα 1) το κύκλωµα βρίσκεται σε συντονισµό και η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος πουδιαρρέει το κύκλωµα είναι Ι1=2,5 Α. Να υπολογίσετε την ωµική αντίσταση R.

Μονάδες 12

β. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 2, (Σχήµα 2) το κύκλωµα βγαίνει από το συντονισµό και ηενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα είναι Ι2=1Α. Να υπολογίσετε την επαγωγική αντίσταση ΧL του πηνίου.

Μονάδες 13