### ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

## ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

OMAΔΑ Α΄

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

Α.1 Αν V1=5V, V2 =3V, V3 =10V και V4 είναι οι τάσεις των κλάδων όπως φαίνονται στο σχήμα, η τιμή της τάσης V4 είναι:

α. 8V.

β. 10V.

γ. 12V.

δ. 18V.

Μονάδες 4

Α.2 Ένα κύκλωμα RLC σε σειρά έχει συχνότητα συντονισμού fO . Aν διπλασιαστεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του πηνίου, η νέα συχνότητα συντονισμού του κυκλώματος είναι:

α. 2 fo  		 β.  fo      	 	γ.  fo 		δ. fo.

Μονάδες 4

Α.3 Σε ένα ημιαγωγό πρόσμιξης p-τύπου, το άτομο πρόσμιξης είναι:

α. δισθενές.

β. τρισθενές.

γ. τετρασθενές.

δ. πεντασθενές.

Μονάδες 4

Α.4 Αν ΙE είναι το ρεύμα εκπομπού, ΙC το ρεύμα συλλέκτη και ΙB το ρεύμα βάσης ενός τρανζίστορ, τότε για ορισμένη θερμοκρασία και με σταθερή την τάση VCE , ο συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος β δίνεται από τη σχέση:

α.   	 β. 	 γ. 	 δ.

Μονάδες 4

Α.5 Αν διαιρέσουμε τον δεκαεξαδικό αριθμό (80)16 με τον δεκαεξαδικό αριθμό (20)16 , το πηλίκο είναι

α. 2 		β. 3		 γ. 4 		δ. 6

Μονάδες 4

Α.6 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σε αυτόν.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| 1. Ανορθωτής | α. Μετατρέπει την ισχύ της πηγής τροφοδοσίας (ισχύ συνεχούς) σε ισχύ του σήματος. |
| 2. Μετασχηματιστής | β. Διατηρεί τη dc τάση σταθερή, ανεξάρτητα από την αντίσταση της τροφοδοτούμενης βαθμίδας. |
| 3. Σταθεροποιητής | γ. Καταργεί τις αρνητικές ημιπεριόδους της ac τάσης. |
| 4. Φίλτρο | δ. Ανυψώνει ή υποβιβάζει την ac τάση, ανάλογα με την τιμή της dc τάσης που θέλουμε. |
|  | ε. Παράγει περιοδικό σήμα, του οποίου η συχνότητα καθορίζεται από τις τιμές των εξαρτημάτων του. |
|  | στ. Εξομαλύνει τις κυματώσεις της ανορθωμένης τάσης. |

Μονάδες 12

Α.7 Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, και με τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

α. Στη συνδεσμολογία πηγών τάσης σε σειρά λέμε ότι έχουμε σύνδεση κατά τάση.

Μονάδες 2

β. Σε μια επαφή p-n οι φορείς επανασυνδέονται μεταξύ τους στη συνοριακή επιφάνεια των δύο τμημάτων και τα φορτία τους αλληλοεξουδετερώνονται.

Μονάδες 2

γ. Η δίοδος Laser είναι δίοδος Led που παράγει μονοχρωματική ακτινοβολία.

Μονάδες 2

δ. Ένας ενισχυτής ραδιοσυχνοτήτων (RF) λειτουργεί στη περιοχή συχνοτήτων 20Hz-20.000Ηz.

Μονάδες 2

ε. Τα συνδυαστικά κυκλώματα έχουν τη δυνατότητα να «θυμούνται» (έχουν μνήμη).

Μονάδες 2

Α.8 Αν χ,y είναι λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση     με τη χρήση θεωρημάτων της άλγεβρας Boole ή με τη χρήση πίνακα αλήθειας.

Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:

V=10V ,  R1 =R2 =R3 =R4 =3Ω

Να υπολογισθούν:

α. η ισοδύναμη αντίσταση RΑΒ  μεταξύ των σημείων Α και Β του κυκλώματος.

Μονάδες 5

β. η τάση VΧ .

Μονάδες 5

Β.2 Eνισχυτής μεγαφωνικής εγκατάστασης, που δέχεται από το μικρόφωνο σήμα με τάση εισόδου πλάτους V0εισ. =100mV και ένταση ρεύματος εισόδου πλάτους Ι0εισ. =100mA, τροφοδοτεί ηχείο με σήμα που έχει τάση εξόδου πλάτους V0εξ. =10V και ένταση ρεύματος εξόδου πλάτους Ι0εξ. =1Α.

Να υπολογισθούν:

α. η απολαβή ρεύματος σε dB.

Μονάδες 5

β. η απολαβή ισχύος σε dB.

Μονάδες 5

Β.3 Πραγματικό πηνίο με ωμική αντίσταση R=400Ω και συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,4H διαρρέεται από ρεύμα ενεργού τιμής Ιεν = 100 mA και κυκλικής συχνότητας ω=1000 rad/s.

Να υπολογιστούν:

α. η επαγωγική αντίσταση του πηνίου ΧL

Μονάδες 4

β. η σύνθετη αντίσταση του πηνίου ZΠ

Μονάδες 4

γ. η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα του πραγματικού πηνίου VΠ.εν

Μονάδες 4

δ. η ενεργός τιμή της τάσης στην ωμική αντίσταση του πηνίου VR,εν.

Μονάδες 4

ε. ο συντελεστής ισχύος (συνφ) του κυκλώματος.

Μονάδες 4

Στη συνέχεια προστίθεται σε σειρά πυκνωτής χωρητικότητας C=10 μF.

Να υπολογιστούν:

στ. η σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.

Μονάδες 5

ζ. ο νέος συντελεστής ισχύος (συνφ΄) του κυκλώματος.

Μονάδες 5

(Δίνεται  =0,707)